# MULTI MONTI MMS

Voce di capitolato per il fissaggio di piastre metalliche su calcestruzzo

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto dagli elaborati tecnici di progetto in allegato, di ancoranti a vite Heco Multi-Monti MMS-___ misura _____ di Heco Schrauben per l’avvitamento diretto nel calcestruzzo, nelle opere murarie o simili di elementi metallici (piastre, profilati, ecc…). Ancorante a vite in possesso di Benestare Tecnico Europeo ETA Opzione 1 (per calcestruzzo compresso e fessurato di qualità da C20/25 a C50/60) e resistenza al fuoco R120 secondo ETAG001. Vite parzialmente o totalmente filettata dotata di filetto continuo con denti di taglio nella zona della punta. | € ______ | Cad. |

## Metodo di progettazione

La progettazione dovrà essere eseguita con il metodo A. In particolare, i dati di posa (diametro, lunghezza del foro, interasse dei tasselli, distanza dal bordo, ecc…) dovranno essere conformi a quanto indicato nella scheda tecnica e nei disegni costruttivi forniti dal progettista.

# Modalità di posa

Per il fissaggio dell’ancorante a vite occorre forare il calcestruzzo, perpendicolarmente alla superficie dello stesso, con una punta o una fresa e poi pulire il foro mediante un getto d’aria e/o con uno scovolino. Posizionare la piastra e successivamente avvitare l’ancorante all’interno del foro fino a che la parte inferiore della testa sia completamente aderente alla piastra da fissare.  L’avvitatura può essere effettuata manualmente con una semplice chiave “a cricchetto” o con un avvitatore con potenza raccomandata come da certificato ETA dell’ancorante stesso.